Titan Deutschland GmbH

# Приспособления для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

Устройство для подъема и перемещения инвалида “RIFF”

Руководство по эксплуатации

Устройство для подъема и перемещения инвалида “RIFF” (далее – подъемник), поставляемое компанией «Titan Deutschland GmbH»  поможет Вам решить многие трудности, связанные с перемещением и купанием. Оно предназначено для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях соц. обслуживания и в быту.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При пользовании данным устройством необходимо сидеть строго в середине, придерживаясь руками за края ванны.

- Остерегайтесь попадания рук между подъемником и поверхностью ванны, это может привести к травмам.

- Перед использованием всегда проверяйте правильность работы подъемника.

- При обнаружении неполадок в работе подъемника  (LY-138) следует избежать его применения до тех пор, пока они не будут устранены.

- Не пытайтесь самостоятельно устранить неполадки, обратитесь к квалифицированным специалистам.

- Подъемник может быть использован только для купания.

- Подъемник не предназначен для медицинского использования.

- Никогда не производите подзарядку аккумуляторов в ванной комнате.

- Помните, что максимально допустимая нагрузка на подъемник не должна превышать 140 кг.

- ОПИСАНИЕ ПОДЪЕМНИКА “RIFF” (LY-138)

- Спинка водонепроницаемая с новым гигиеническим покрытием, более стойким к грязи и удобным при очистке.

- Аккумуляторная батарея расположена в пульте управления.

- Сидение также водонепроницаемое с новым гигиеническим покрытием, более стойким к грязи и удобным при очистке, оборудовано откидными боковинами. Имеет отверстие для слива воды.

- Легкое ручное управление (пульт).

- Зарядное устройство (не показано).

- Подъемник легко разбирается на две  части для удобства при транспортировке.

- МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА “RIFF” (LY-138)

| Установите 4-е присоски в основание подъемника Установите спинку как показано на рисунке | Установите спинку с сидением в пазы основания спинки, до щелчка фиксатора | Отклоните сидение в рабочее положение | Подсоедините пульт управления к подъемнику |
| --- | --- | --- | --- |

- УПРАВЛЕНИЕ ПОДЪЕМНИКОМ “RIFF” (LY-138)

- Управление подъемником осуществляется с помощью контролера (пульта управления). Используйте кнопки «↓» (вниз) и «↑» (вверх) для регулировки высоты.

- Подъемник оснащен собственной системой безопасности. В случае, если заряд аккумуляторов низкий - это отражается с помощью индикатора на контролере

- ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ И УХОД ЗА НИМИ

- Аккумуляторы подъемника располагаются в пульте управления подъемника.

- Для подзарядки аккумуляторов необходимо отсоединить пульт управления от подъемника. Подсоединить его к зарядному устройству и подключите его к сети 220В. НИКОГДА НЕ ЗАРЯЖЯЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ В ВАННОЙ КОМНАТЕ.

- Время подзарядки составляет 14 часов. Когда зарядное устройство подключено.

- Если подъемник не используется длительное время, постарайтесь раз в две недели подзаряжать аккумуляторы. Это обеспечит их долговечность.

- УХОД  И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- При чистке можно использовать обычное моющее средство. После его применения тщательно ополосните поверхность теплой водой.

- Все пластиковые части и каркас подъемника необходимо регулярно чистить моющим средством и водой.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время зарядки аккумуляторов		14 часов

Напряжение аккумулятора			12 V

Класс (директива 93/42/ЕЕС)		1

Общая ширина:				71см (с откидными боковинами)

Общая длина:				62 см

Глубина сидения:				40 см

Ширина сидения:				37 см

Высота сидения:				9 см / 43 см

Размер спинки:				68см х 34 см

Угол регулировки спинки:			400 – 850

Размер основания:				62 см х 35 см

Продолжительность подъема/опускания:	28 секунд

Максимальная нагрузка			140 кг

Вес подъемника				13,5 кг

Подъемник не является изделием медицинского назначения, и предназначен только для самостоятельного использования.

8.         ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗТЕЛЬСТВА.

Фирма-продавец гарантирует соответствие подъемников требованиям технической документации производителя при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок составляет  12 месяцев с даты продажи при выполнении требований и рекомендаций настоящей инструкции. Гарантия распространяется только на дефекты производителя.

Внимание!  Не пытайтесь самостоятельно производить ремонт. Напоминаем, что любой ремонт может быть осуществлен только агентом продавца.

9.         ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Все замечания и предложения по качеству изделий просим Вас направлять по адресу: РФ 123098 г. Москва ул. Расплетина д.24 оф.108 - ООО НПИП «МИР ТИТАНА» (дистрибьютор фирмы “Titan Deutschland GmbH” Германия).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Название изделия | Устройство для подъема и перемещения инвалида “”RIFF” |
| --- | --- |
| Модель | LY-138 |
| Дата продажи | _____/_____/______ Дата, месяц, год |
| Серийный номер |  |
| Пользователь | Ф.И.О.: _______________________________ Адрес: ________________________________ _______________________________________ Телефон: (_____) ______________________ |
| Продавец | Наименование: _______________________ _______________________________________ Телефон: (_____) ______________________ М.П. |